## Slide 1
ZOMI
GPU vs NPU
精度差异

## Slide 2: Question？
相同 FP16/BF16 计算，为什么 GPU 跟 NPU 精度有误差？
相同数学逻辑计算，NPU 跟 NPU 间精度也会有误差？
  E.g. A.sum()/A.size() != A.mean()
能实现精度一模一样？如果不能，是什么原因？

## Slide 3: 为什么GPU跟NPU精度有误差？
数学的交换律和结合律，不同！
浮点数运算，硬件实现差异！
软件栈与算法，实现差异！
并行计算的非确定性行为！
数值稳定性与误差累积！

## Slide 4
01
交换律&结合律

## Slide 5: 数学的交换律和结合律
分组方式 1：
  (a+b) + (c+d) + (e+f)
计算过程：
  a + b = 0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004（浮点误差）
  c + d = 0.3 + 0.4 = 0.7
  e + f = 0.5 + 0.6 = 1.1
总和：
  0.30000000000000004 + 0.7 + 1.1 = 2.1
分组方式 2：
  (a+d) + (b+e) + (c+f)
计算过程：
  a + d = 0.1 + 0.4 = 0.5
  b + e = 0.2 + 0.5 = 0.7
  c + f = 0.3 + 0.6 = 0.8999999999999999（浮点误差）
总和：
  0.5 + 0.7 + 0.8999999999999 = 2.0999999999996

## Slide 6: 浮点数，不满足数学上的交换率和结合率
结果差异：
  方式1结果：2.1
  方式2结果：2.0999999999999996
  两者不等：2.1 ≠ 2.0999999999999996
结论：
  对于算子来说，同样的输入，同样的芯片，如果使用不同的数据切分策略，导致每次谁先算谁后算，都会影响到结果。

## Slide 7: 浮点数，不满足数学上的交换率和结合率

## Slide 8: 浮点数，不满足数学上的交换率和结合率
GPU A100 计算精度 != GPU H100 计算精度
NPU A1 计算精度 != NPU A2计算精度
GPU != NPU

## Slide 9
02
硬件实现差异

## Slide 10: 浮点数运算的硬件实现差异
晶体管级设计，特指 FPU（浮点运算单元）结构：
  不同厂商浮点运算单元在流水线设计、乘法器/加法器的位宽优化、舍入模式（Round Mode）实现上都存在差异。
  E.g.，NV GPU 采用更复杂累加器设计，昇腾 NPU针对 AI 矩阵乘优化特定计算路径。
  PS：NV Tensor Core与昇腾 Cube Core 都针对矩阵乘法优化，底层实现不同（数据流处理方式、累加器位宽）。
数值近似优化：
  不同硬件对低精度计算（FP16）中的非规格化数（Denormal Numbers）进行截断或近似处理，以提升性能。截断策略差异会导致最终结果的小数位偏差。

## Slide 11: NVIDIA Architecture

## Slide 12
NVIDIA Micro-Architecture

## Slide 13: Ascend Architecture

## Slide 14: Ascend Micro-Architecture

## Slide 15: IEEE 浮点运算标准( IEEE 754 )
电气电子工程师协会(IEEE)于 1985 年制定的浮点运算 技术标准。该标准定义：
  算术格式：二进制和十进制浮点数据集，由有限数、无穷大和特殊“非数字”值（NaN）组成
  交换格式：可用于以高效、紧凑的形式交换浮点数据的编码（位串）
  舍入规则：在算术和转换过程中对数字进行舍入时需满足的属性
  运算：算术格式的算术和其他运算（例如三角函数）
  异常：异常情况的指示（例如除零、溢出等）
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754

## Slide 16: FP8 Tensor Core

## Slide 17: FP8 Tensor Format

## Slide 18: Huawei Ascend HiF8
https://arxiv.org/html/2409.16626v1

## Slide 19
03
软件栈&算法实现

## Slide 20: 软件栈与算法实现的差异
数学库的底层实现：
  NV cuBLAS 与昇腾 CANN 算子库在矩阵乘法的分块（Tiling）、循环展开（Loop Unrolling）、内存访问的实现上存在差异。
  不同库对矩阵乘法的并行拆分策略（GEMM分块大小）会影响浮点累加的顺序，导致舍入误差积累方向不同。
编译器优化：
  编译器对指令重排（Instruction Reordering）、融合乘加（FMA）指令使用影响中间结果的精度。昇腾CANN底层的编译器与英伟达的NVCC指令序列不同。

## Slide 21
04
其他差异

## Slide 22: 并行计算的非确定性
线程调度与计算顺序不同：
  并行计算中，线程块的执行顺序和线程间的数据同步存在非确定性。E.g.，CUDA 多线程 warp 调度策略与昇腾的多进程核函数调度不同。
内存访问竞争：
  共享内存或缓存（如L1/L2）的访问中，不同硬件内存一致性可能影响数据更新的时序，间接导致计算结果的微小偏差。

## Slide 23: 舍入误差累积
舍入误差：
  矩阵乘法 GEMM 中逐元素乘法和累加操作会引入多次舍入误差。昇腾NPU与 NV GPU 浮点运算单元在每一步的舍入规则（IEEE 754标准的Round-to-Nearest模式）可能存在细微差异，误差会在多次运算中逐步累积。

## Slide 24
05
总结与思考

## Slide 25: 为什么GPU跟NPU精度有误差？
数学的交换律和结合律，不同！
浮点数运算，硬件实现差异！
软件栈与算法，实现差异！
并行计算的非确定性行为！
数值稳定性与误差累积！

## Slide 26: 总结
GPU 跟 GPU 不同代产品（H100 vs A100）相同模型都会精度有差异
GPU 跟 NPU 之间，必然会有精度差异，但是可以在一定可控范围内，如双千分之一
NPU 不同代产品架构演进跨度大，NPU 跟 NPU 间相同模型也会有精度差异

## Slide 27: 总结
AI 模型，大模型泛化性比较好，所以用更低精度格式训练不会太影响模型性能
不能完全一致，但是能够保证小数千位数后才有误差，控制误差范围