## Slide 1
ZOMI
集群计算
发展历程

## Slide 2: Contenet

## Slide 3: AIInfra Architecture

## Slide 4: 三类计算集群的主要区别
集群类型 | 应用目的 | 数据类型 | 计算特征 | 网络特征 | 存储特征
HPC高性能计算 | 国防科研 | FP64 | 计算密集，高并行 | 密集通信（每个应用流量特征不同，部分可隐藏） | 密集&复杂 IO
AI人工智能计算 | AI训练推理 | FP16/BF16/FP8/FP4 |  | 密集通信（部分可隐藏） | 密集 IO（按节奏迭代）
云数据中心 | 互联网云计算 | INT32 FP32 | 通用计算，高并发 | 分散通信 | 分散/密集 IO

## Slide 5: Content
  计算产业发展历程：
    奠基时代 1945~1970
    通用架构 1971~1995
    云&大数据 1995~2020
    未来计算 2020~2030

## Slide 6
01
计算产业
发展历程

## Slide 7: 计算产业
计算需求驱动，从专用计算到通用计算，再到集约泛在融合的未来计算。

## Slide 8: 计算产业

## Slide 9
02
  奠基时代
  1945~1970

## Slide 10: 第一代：1945-1970年，计算机器件以电子管、晶体管为主
主要运用于国防机构、科学研究等军事或者准军事机构，体积大、耗电大。由于计算消耗的资源过大，成本过高，因此计算的各种资源集中也就是必然的选择。
1929“超算”一词首登NYT
IBM为哥伦比亚大学定制制表机
1924 IBM创立
主营机械自动制表机
替代人力计算
1944 Harvard Mark -Ⅰ诞生
IBM为军方研制继电器计算机
全自动计算曼哈顿计划军事数据
“现代电脑时代的开端”
1938 图灵炸弹机破解ENIGMA
选择明文+查表法破译超159百万亿密码组合
破译情报贡献：俾斯麦号被击沉，山本五十六殒命
1946首台通用可编程计算机ENIAC诞生
算力提升1000倍用于火炮火力表双精度浮点计算
耗电150KW，1987年被评为IEEE里程碑之一
后期被改进为冯诺伊曼架构：存储程序执行
1964 IBM System / 360诞生
小沃森最冒险的决定：50亿美金的豪赌，远超曼哈顿计划
首台商业成功的大型机和OS/360操作系统，《人月神话》
曾用于计算阿波罗11号返回着陆点，IBM和七个小矮人
1963 超算鼻祖CDC6600诞生
突破每秒百万次浮点运算，持续5年保持全球最快
管线标量架构，RISC精简指令集，IC硅芯片
氟利昂制冷系统
特点：单一专有架构（图灵机/冯诺伊曼机、封闭生态）、软硬件紧耦合（运行效率高）、软件开发困难 （人月神话）

## Slide 11: 1946年，ENIAC，数据中心发展的鼻祖
长 30.48 米/宽 6 米/高 2.4 米，占地~170 平方米，17468 只电子真空管、7200 个二极管、70000 多电阻器、10000 多只电容器和 6000 只继电器，电路焊接点 50 万、30 个操作台、重 30 吨、功耗 150KW
运算速度：每秒 5000 次加法 or 400 次乘法，计算能力是继电器计算机 1000 倍，手工计算 20 万倍
具体应用：ENIAC 首次应用即参与新墨西哥州洛斯阿拉莫斯，进行原子弹爆炸试验计算
电子真空三极管像个灯泡
第一台电子计算机 ENIAC

## Slide 12: 1951年，EDVAC，冯﹒诺伊曼计算机的鼻祖
离散变量自动电子计算机（Electronic Discrete Variable Automatic Computer, EDVAC），首台二进制的冯﹒诺伊曼架构计算机。 ~6000 个真空管 +12000 个二级管，占地 45.5 平，功耗 56KW
运算速度：每秒可执行 1150 次加法或 340 次乘法，具备 1000 个 44bit（使用延迟线存储器）
具体应用： EDVAC 被应用于美军阿伯丁实验室，进行弹道研究计算
二进制冯﹒诺伊曼计算机 EDVAC
各种形态二极管
冯﹒诺伊曼架构

## Slide 13: 1963年，CDC6600 第一个超级计算机，开创超算时代
1963 年 8 月推出 CDC6600 被认为第一个成功超级计算机（超算鼻祖），每秒浮点次数达 1 百万次，超过最快 IBM 7030 ~三倍。专为伦斯辐射实验室设计，直到 1969 年一直保持世界最快计算机。
超算特色：创新技术，采用超标量架构，使用 RISC 精简指令集、硅片和氟利昂冷却系统的锗晶体管
具体应用：主要被用于高能核物理研究
CDC 杰出工程师 Seymour Cray，后创立Cray Research
CDC6600 第一个超级计算机

## Slide 14: 1964 年，IBM推出第一台大型机 S/360
1956年，小汤姆 • 沃森接掌 IBM。当时，技术变革方兴未艾，晶体管取代了真空管，磁性存储器取代穿孔卡。1962年，小沃森决定彻底调整公司产品战略，研发 S/360 大型机，1964 年推向市场，小沃森最冒险决定开创大型机时代。
S/360 这项 50 亿美元的投资，被证实是一项启动创新商业运作历史性变革。超过第二次世界大战中研制原子弹的曼哈顿项目。
大型机在可靠性、可用性和可服务性（ RAS ）霸主地位至今仍无其他产品能够撼动

## Slide 15: 1966年，DEC 开创小型机时代，历经40年从辉煌走向消亡
当计算机世界向复杂+昂贵方向发展， 1966 年 DEC 推出 PDP-8 型计算机，可以放在办公桌，价格只有 18,000$，远低于 IBM 等计算机公司产品价格。
PDP-8 系列产品一共卖出 30 万台，推动 DEC 上世纪六十年代中后期到七十年代中期称霸小型机市场。
80年代末，DEC年收入130亿$，纯利润11亿$，仅次于 IBM 第二号巨头。巅峰后便是下坡路，微机市场打不过 PC，小型机市场也被新对手蚕食，98 年 6 月 7 万美金创建 DEC 被 Compaq 以 96 亿美元鲸吞，康柏 2001 年被 HP 250 亿美元收购

## Slide 16: 贝尔定律的出现
贝尔定律：如果保持计算机能力不变，每18个月微处理器的价格和体积减少一半。关于微处理器发展特点和规律经验性总结，是对摩尔定律补充。过去 30 年，这两条定律不仅适用于半导体行业，同样适用于存储容量、显卡性能和显示器性能发展。
“Roughly every decade a new, lower priced computer class forms based on a new programming platform, network, and interface resulting in new usage and the establishment of a new industry.”
-- Gordon Bell，1934-2024

## Slide 17: 戈登贝尔
70 年代，戈登贝尔任 DEC 计算机设计师。1987 年，Gordon Bell 创立戈登贝尔奖 ，国际上 HPC 应用领域最高学术奖项，被称为“超算领域的诺贝尔奖”，由ACM每年评选和颁发。
从 1991 年到 1995 年，贝尔担任微软公司顾问，指导公司未来研发方向，并帮助建立第一个微软研究实验室。

## Slide 18
03
  通用架构
  1971~1995

## Slide 19: 第二代：1970-1995，集成电路成熟，小微机时代爆发
通用架构新时代：半开放架构（专有通用）、软硬件按部署和分层解耦（UNIX OS、分层架构出现）、软件开发更简单（高级语言出现）
1975 Cray-1诞生
向量处理器、SIMD的原型
Cray-2采用4路向量处理器
保持5年峰值算力世界最高纪录
1970 DEC PDP-11推出
22年间销量超过60万台
孵化诞生UNIX、C语言
极大地影响后续众多计算机体系架构
1983银河Ⅰ号研制成功
中国“争气机”，“不让外国卡脖子”
双向量阵列架构，运算速度达1亿次/s
1974首台微机Altair8800发售
首台商用成功的微机，八个月卖出5000+
实用可扩展，孵化BASIC语言及解释器
1981 IBM发售开创性的PC 5150
DOS系统奠定PC和兼容机产业基础
1982年底登上《时代周刊》，微机市场
开放硬件架构、可扩展接口成为事实标准
1984 Apple发布Macintosh 128K
封闭系统垂直整合优化
“有史以来最酷的电脑”，3个月销量7W+
GUI和CV的先驱、Mac OS、集成MODEM（互联肇始）
1974 年 4 月
Intel 发布8080
1985 Cray-2发布
4路并行处理器，流水线架构
浸没式液冷，软硬件开放成本打平
创纪录 1.9GFLOPS

## Slide 20: 1974，Intel 发布 8080，Altair 8800 拉开微机普及序幕
首台商业成功微型计算机是 Altair 8800，其采用 Intel 8080 作为 CPU。这是可扩展实用微机，套装定价只有 439$！推出后大受市场欢迎，八个月卖出超过5000台。
比尔﹒盖茨 和 保罗﹒艾伦 为8080 开发 BASIC 语言解释器，后来察觉软件行业巨大机遇，共同创建 Microsoft

## Slide 21: 1981 年，IBM PC开放策略成为个人电脑行业事实标准
1981年，IBM 正式发售 Personal Computer 5150，定价 1565$ 包含主机和键盘，可选配显示器和打印机。上市取得巨大成功，1984 年该系列电脑已占据 PC 市场三分之一。
IBM PC 设计策略开放硬件架构，预留可扩展接口。PC设计技术参考手册公之于众，标准、通用组件和预留接口使用户可以自行安装兼容组配件。降低PC 制造准入门槛，IBM获得了空前绝后的硬件、软件上支持。
IBM推出的首台PC 5150
1982年《时代周刊》年度机器

## Slide 22: 1984年，Sun 提出网络即计算机，网络互联大幕拉起
PC 走入千家万户后，各自独立进行本地计算，发挥算力和作用相对有限（I/O 带来待处理数据量很小）
1984年，开放网络计算先导 Sun Microsystem 提出网络就是计算机。海量规模小/微计算机通过交换机/路由器逐步互联集合起来，从局域网到城域网，再到WWW互联网。

## Slide 23: 牧村定律：处理器架构合久必分，以十年为周期交替摆动
1987 年原日立公司总工牧村次夫（Tsugio Makimoto）总结，其背后是 性能功耗 和 开发效率 之间的动态平衡，从处理器架构角度来讲就是 专用结构 和 通用结构 之间平衡。
进入微机时代后，计算需求从专有特定高算力，走向通用商业家庭计算，但若干年后钟摆仍将摆回到专用加速。

## Slide 24
总结与思考

## Slide 25: 计算产业发展的四个时代
  奠基时代1945~1970 ：单体算力集中，器件以电子管/晶体管为主，体积&耗电大
  通用架构时代1971~1995 ：大规模集成电路爆发，巨型机算力摸高，小/微机快速普及
  互联网云计算时代1995~2020：“数据中心”出现，应用催生更多算力服务形态和需求
  未来计算时代：2020~2030：计算面向集约&泛在&融合演进，引领K型算力需求爆发式发展

## Slide 27: 引用与参考
PPT 开源在：https://github.com/chenzomi12/AIInfra