## Slide 1
ZOMI
集群计算系统架构

## Slide 2: Content

## Slide 3: Content
L0/L1 机房（风、火、水、电）
L2 算力底座（计算、 组网、存储）
L3 智算使能（管理、运维、故障）

## Slide 4
01
L0/L1 机房

## Slide 5: L0/L1 机房配套
L0、L1 机房配套重视布局 | 供电 | 制冷 | 承重
重算力高密高功率，机房从风冷走向液冷是趋势
新型智算中心
通用云数据中心

## Slide 6: L0/L1 机房配套
 | 通用云数据中心 | 新型 AI 智算中心
机房供电 | 8KW~12kW/柜 | xxKW~xxxKW/柜
机房制冷 | 风冷 + 列间空调 | 液冷 + 风液混合部署
机房承重 | ≥ xxxxkg/m² | xxxxkg/m² ~ xxxxkg/m² （如承重不满足，需散力架辅助）
网络部署 | 管理 + 业务 + 数据 三平面 布线规模小 | 管理 + 业务 + 参数 + 数据 四平面 布线复杂度提升数倍，万卡需 xW 根光纤
运维管理 | 分散管理 | 智能统一管理

## Slide 7: 液冷关键价值
液冷使能通用算力和算力芯片性能充分释放
液冷可显著提升系统可靠性
相同环境温度，液冷器件温度较风冷低5~10℃，失效率下降~xx%
风冷服务器
液冷服务器
注：风冷和液冷服务器可靠性均满足质量出口要求，液冷相对风冷可靠性进一步提升

## Slide 8: 液冷关键价值
有效降低 xPU 功耗，液冷大幅降低机房 PUE，提升机房市电利用率 xx%+
项目 | 风冷 | 液冷 | 对比
服务器功耗（W） | A | ~0.xA | ~xx%
PUE | ≤1.5 | ≤1.15 | ~20%+
市电利用率 （服务器台数/MW） | B | ~1.xxB | ~xx%+
基于通用计算鲲鹏服务器数据测算
6kW
66kW
精密空调
15kW
20kW
1
1.5
1.25
1.15
单柜功率密度
（KW/柜）
PUE
1.1
液冷
2.0
AHU，
行级空调

## Slide 9
02
L2 算力底座

## Slide 10
更多模型并行技术的应用
更大规模/更复杂的组网
更大数据量存储和读写
(模型参数、CheckPoint …)
计算
网络
存储
超大组网规模：2层1:1无收敛的AI网络架构，支持xxxK集群规模组网，千卡到万卡平滑演进
网络级负载均衡：算网协同调度，优化AI训练参数面HASH冲突
极致读写性能：高IOPS和并行大带宽，大小I/O自适应，混合负载高效，提升训 练效率
智能分级存储：全闪+混闪的智能分级存储， PB级存取+TB级带宽，综合效率更高
计算层
HPC计算集群
离线分析集群
Home备份
数据生命周期管理（放置策略、迁移策略、删除策略）
资源池
管理层
SSD高性能池
热
温
冷
混合存储池
HDD大容量池
自动迁移
自动迁移
智能分级存储
生命周期
管理层
算力密度&精度: 单柜算力密度持续上升，多种计算精度支持（FP16/BF16/FP32）
超大规模单体集群：
  千亿稠密/万亿稀疏需要万卡集群
  十万亿稀疏， TP&EP规模扩大，需要更大规模超节点集群，提升MOE模型训练效率
L2层：大模型技术发展带来对超大规模组网、高性能分级存储等技术的需求
千亿稠密/万亿稀疏
十万亿稀疏
单模态
多模态
Scale up：通过超节点规格提升单位算力
Scale out：通过组网能力提升规模算力
领先集群设计思考
L0、L1机房配套
布局 | 供电 | 制冷 | 承重 ...
L2算力底座
计算 | 网络 | 存储
L3智算使能
（基础使能&智算平台）
调度平台 | XX云
MindX | CCAE智能运维...
L4大模型应用
NLP | CV | …
挑战/架构 | L0/L1机房 | L2算力底座 | L3智算使能

## Slide 11
AI计算节点硬件架构：优先瞄准大带宽参数面匹配对接
逻辑架构视图
物理硬件视图
卡间互连：8卡HCCS大带宽互连，适合千亿参数大模型Tensor并行高速通信
RoCE网口带宽：芯片直出200Gbps
200Gbps大带宽RoCE参数面网络：大模型训练中千/万颗NPU产生的海量参数数据，在参数面网络完成持续顺畅的交换，助力大模型训练高效进行
Kunpeng
Kunpeng
Kunpeng
Kunpeng
昇腾
昇腾
昇腾
昇腾
昇腾
昇腾
昇腾
昇腾
参数面网络
高速HCCS互连
8 * 200G
挑战/架构 | L0/L1机房 | L2算力底座 | L3智算使能
计算 | 网络 | 存储

## Slide 12
智算集群网络方案设计：四平面独立组网，参数面/数据面采用大带宽RoCE满足大象流
数据面
参数面
Border Leaf交换机
训练服务器
防火墙
防火墙
带内管理区
带外交换机
带内交换机
汇聚
交换机
业务Spine
25G 交换机
管理业务Leaf
计算业务Leaf
25G 交换机
数据面
TOR交换机
数据面
Spine交换机
存储业务Leaf
25G 交换机
板载：2*25GE
100G RoCE交换机
训练服务器
管理面
25G 网络
10GE 网络
GE 网络
100G 网络
图 例
100G RoCE 网络
200G RoCE 网络
400G RoCE 网络
计算参数面
TOR交换机
…
计算参数面
Spine交换机
400G RoCE交换机
分析器
控制器
训练业务
2*25G
存储区
全闪
混闪
分级
带外管理区
业务面
1
2
3
4
四个独立网络平面：AI参数面、数据面、业务面、运维管理面
高性能AI参数面：200G，高带宽无收敛胖树拓扑，用于AI大模型训练中的参数交换
高性能数据面： 100G，高带宽无收敛胖树拓扑，用于计算节点访问高性能存储
关键特性：参数面/数据面支持多租安全隔离、参数面网络负载均衡NSLB
挑战/架构 | L0/L1机房 | L2算力底座 | L3智算使能
计算 | 网络 | 存储

## Slide 13
参数面组网设计案例：大带宽网络、无收敛二层胖树拓扑（xxxx卡，xxxx节点）
AI参数面组网拓扑图
基于RoCE协议的RDMA无损网络
200G高带宽、无收敛二层胖树拓扑
每NPU卡直出1*200G RoCE网口，每台训练服务器8*NPU卡
Spine&Leaf交换机之间采用400G光纤互联，减少光模块数量
以xxxx卡为例，采用框+盒交换机组网，Leaf交换机上下行1:1无收敛，Spine预留扩容空间，可通过新增Leaf交换机最大可支持xxxx台昇腾服务器，xxxxx卡扩容
AI参数面网络设计方案
采用200G带宽网络、无收敛二层胖树拓扑，满足大模型训练参数交换的极致带宽要求
AI参数面Spine交换机
计算节点
计算节点
…
计算节点
计算节点
…
计算节点
计算节点
…
…
…
…
AI参数面Leaf交换机
8*200G
400G光纤互联
每节点8*NPU卡，
每卡1*200G RoCE网口
框式RoCE交换机，
xxx*400G端口，共xx台
无收敛
二层胖树拓扑
盒式RoCE交换机，xx*400G端口，共xxx台
Spine层
交换机
Leaf层
交换机
昇腾服务器
xxxx台，xxxx卡
挑战/架构 | L0/L1机房 | L2算力底座 | L3智算使能
计算 | 网络 | 存储

## Slide 14
数据面组网拓扑图
数据面组网设计案例：二层无收敛胖树，支持大模型训练存储访问需求（xxxx卡，xxxx节点）
采用100G RoCE网络，二层胖树无收敛组网
训练服务器支持2*100G数据面网口（独立于AI参数面网络）
高速缓存层存储服务器支持2*100G网口
大容量层存储服务器支持2*100G网口
数据面组网建议采用2*100G RoCE高速网络，以匹配万亿参数大模型及复杂AI业务场景数据搬迁需求
存储系统
计算系统
高性能层
存储服务器
…
…
昇腾训练服务器
数据面Spine交换机
xxx*400G端口
…
存储业务汇聚交换机
存储业务TOR
业务面核心交换机
客户数据中心网络
Spine层
交换机
Leaf层
交换机
样本数据从外部网络导入、导出AI集群
2*100G
计算节点2*100G
数据面RoCE网口
高速缓存节点
2*100G RoCE网口
2*100G
大容量存储节点
2*100G RoCE网口
2*100G
高性能层与大容量存储层之间数据自动迁移
计算节点读写高速缓存层数据
RoCE网络
二层胖树拓扑
数据面Leaf交换机(计算侧)
xxx*100G端口，上下行1:1
数据面Leaf交换机(存储侧)
xxx*100G端口，上下行1:1
大容量层
存储服务器
数据面网络设计方案
外部网络
AI智算集群
分级
统一命名空间
挑战/架构 | L0/L1机房 | L2算力底座 | L3智算使能
计算 | 网络 | 存储

## Slide 15
高性能存储：原生多协议融合互通，支撑AI大模型全生命周期IO高效访问需求
数据归集
对象存储
数据预处理
对象存储
模型训练
文件存储
模型发布
对象存储
模型推理
文件存储
拷贝
拷贝
拷贝
亿级样本文件拷贝，周期以天级为单位，最长可达周级
大模型数据跨系统拷贝，消耗不必要性能，还带来数据安全风险
数据归集
数据预处理
模型训练
模型发布
模型推理
对象/文件原生多协议互通访问，节省数据拷贝时间，大大提升训练效率
S3
S3
NFS/POSIX
S3
NFS/POSIX
/
Dir1
Dir2
File2
File1
File3
存储服务器
分级
业务面
数据面
标准协议：NFS/S3
并行客户端：DPC
全闪存储
混闪存储
序号 | 数据类型 | 使用描述
1 | 原始数据 | 通过S3归集到存储，通过NFS立即进行数据清洗操作
2 | 训练集数据 | 通过S3上传的训练集，或者通过NFS清洗完成的训练集，立即通过DPC训练
3 | 生成模型 | 通过DPC训练生成的模型，通过S3可以快速发布出去，或通过NFS导出
统一命名空间
挑战/架构 | L0/L1机房 | L2算力底座 | L3智算使能
计算 | 网络 | 存储

## Slide 16
 | 数据归集 | 数据预处理 | 模型训练 | 模型发布 | 模型推理 | 二次训练
 | 热 | 热 | 冷 |  |  | 
 |  | 热 | 热 | 冷 |  | 热
 |  |  | 热 | 冷 |  | 
 |  |  | 热 | 冷 | 热 | 
 |  |  |  |  | 热 | 冷
高性能存储：两层分级架构，基于策略配置数据在热冷池间智能流动，上层业务无感知
（放置策略、迁移策略、删除策略）
均衡型节点
温
大容量池
应用
NFS
Posix
MPI-IO
数据导入
数据预处理
模型训练
模型评估
推理应用
DPC
(Distributed Parallel Client)
S3
协议
CIFS
高性能池
热
性能型节点
智能分级流动
生命周期管理
策略放置
策略迁移
容量迁移
预热迁移
策略删除
应用无感
统一命名空间
透明迁移
智能分级
原始数据
训练样本数据
checkpoint
模型数据
推理业务数据
挑战/架构 | L0/L1机房 | L2算力底座 | L3智算使能
计算 | 网络 | 存储

## Slide 17
03
L3 智算使能

## Slide 18
单机执行最优
集群并行最优
中断时间最短
自适应动态索引
整图编译计算
近似自然梯度优化
选择性重计算
全局内存复用
断点续训
跨产品故障定界
故障统一管理
健康检查
多流水并行
子图并行
MoE并行
多副本并行
数据并行
长序列并行
优化器并行
层内模型并行自动并行
单机计算效率
万卡集群线性度
故障恢复时间（MTTR）
CANN
Ascend C编程语言 + Runtime开放接口
算子库 DNN，Attention融合算子库、BLAS、FFT…
XX云运维平台
CCAE
跨层跨域故障定界
集群环境检查
告警监控、日志管理、故障诊断……
集中运维
DM
计算
网络
存储
NCE
单机
跨域运维
多流水线交织并行
算子并行
数据并行
模型并行
优化器并行
多副本并行
昇思：多维度混合分布式并行算法
训练效率 = 单机执行最优 & 集群并行最优 & 中断时间最短
L3层：基于智算使能软件平台，通过软硬协同优化，实现集群高效、高可用
领先集群设计思考
L0、L1机房配套
布局 | 供电 | 制冷 | 承重 ...
L2算力底座
计算 | 网络 | 存储
L3智算使能
（基础使能&智算平台）
调度平台 | XX云
MindX | CCAE智能运维...
L4大模型应用
NLP | CV | …
挑战/架构 | L0/L1机房 | L2算力底座 | L3智算使能

## Slide 19: AI集群运维管理：训前检查、训中排障、全局资源可视，使能训练长稳运行
通过全域日志，提供训前健康检查、典型问题快速排障等能力，可作为客户云运维系统的补充与客户系统对接，提升训练作业可靠性，助力客户高效运维
注：从AI训练任务本身，CCAE不是必须的；但从千卡/万卡集群运维来看，尤其是千万级器件/链路故障场景，CCAE提供的故障管理能力可支撑快速定界定位、断点续训极速恢复，减少业务中断时长，提升智算集群整体可用度和资源利用率
挑战/架构 | L0/L1机房 | L2算力底座 | L3智算使能

## Slide 20
故障检测：DP、NodeD轮询NPU、节点健康状态，发现故障实时上报
故障是否可恢复判断：进行判断是否可热恢复
可恢复故障停训：对于可恢复的故障，停止训练进程
训练进程停止：进程停止后，向上层同步异常状态
芯片热恢复：DP进行热恢复操作，设备恢复正常后，重新加入资源池
重启训练进程：加载CKPT，恢复训练
故障设备隔离：对于不能恢复的设备进行隔离
作业停止：训练进程退出，停止训练容器
训练进程停止：进程停止后，向上层同步异常状态
作业重调度：基于调度策略，选择可用节点重组集群
重启训练进程：加载CKPT，训练作业重新拉起，训练恢复正常
故障场景断点续训方案
断点续训重调度方案
支持100+故障模式分级容错与调度
检测模块 | 故障模式
Device Plugin | NPU芯片故障：常见的xxx故障、xxx等典型故障 NPU网络故障：xxx故障导致的链路闪断、断链等典型故障
NodeD | 服务器主机故障：服务器掉电、OS宕机等导致节点不可用的故障
挑战/架构 | L0/L1机房 | L2算力底座 | L3智算使能

## Slide 21
某集群典型故障案例：xxxx卡大模型训练，硬件故障导致训练进程退出
故障现象： 用户通过AI平台下发xxxx卡大模型训练任务运行过程中任务卡死，触发断点续训，xxmin训练任务重新拉起
参考：硬件故障率始终存在，伴随规模和负荷关联上升
  OpenAI GPT-4训练中存在大量故障导致需重启CKPT
  BigScience BLOOM大模型训练中硬件故障是最重要原因
定位过程：
硬件故障发生，DP上报故障信息
调度器拿到DP上报的故障信息后，写入分布式键值存储ETCD
AI平台的OM模块，监测到训练任务退出，从ETCD查询定位到NPU卡硬件故障
同时，断点续训隔离故障设备，进行重调度、加载周期CKPT，拉起训练任务
Device Plugin
OM运维模块
客户AI平台
昇腾服务器
调度器
ETCD：
JobID
故障码
建议处理措施
客户调度平台
NPU Driver
数据集管理
开发
管理
训练
管理
…
…
NodeD
NPU Exporter
集群
运维
平台CCAE
Ascend Operator
Volcano for Ascend
华为
XX客户
挑战/架构 | L0/L1机房 | L2算力底座 | L3智算使能

## Slide 22
总结与思考

## Slide 23
面向十年百倍增长，定义未来集群计算6大技术特征
柔性资源
全池化
柔计算
泛协作
安全智慧
高安全
高可靠
高智能
多样泛在
大集群
新型态
融算力
负载亲和
大小芯
新算力
新存储
对等互联
超融合
高性能
光内生
零碳节能
绿供电
新储能
液制冷
集群计算
2030
全球AI算力规模
105 ZFlops（FP16），十年增长500倍
算力能效
350TFlops（FP32）/KW，十年增长百倍
集群网络互连速率
3.2Tbps，增长10倍
数据中心 算力和能效 实现十年百倍增长

## Slide 24: Summary
1、大模型训练负载呈现出 高并行&网络化 的特征，集群成为最佳算力平台
2、集群建设关键要素：基础设施先进性、超大规模互连、极致算力效率、集群高可用&易运维
3、围绕集群规模、计算效率、长稳运行发力，打造应用亲和的集群架构，最大化使能有效算力
4、集群有效算力 =
5、集群可用度A ≈

## Slide 26: 引用与参考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/683671511
PPT 开源在：https://github.com/chenzomi12/AIInfra