## Slide 1
ZOMI
Day3: DeepGEMM
核心原理

## Slide 3: DeepSeek 开源 DeepGEMM
2月24日，DeepSeek 启动“开源周”，第三个开源的代码库为 DeepGEMM，并向CUTLASS团队致敬。DeepGEMM 是一个支持 FP8 精度的高性能 GEMM（通用矩阵乘法）库，适用于矩阵和 MoE（Mixture of Experts，专家混合模型）计算。DeepGEMM 具有细粒度缩放功能，采用 CUDA 编写，使用轻量级即时 JIT 模块在运行时编译所有内核。
Github 开源地址： https://github.com/deepseek-ai/DeepGEMM
本 PPT 开源：https://github.com/chenzomi12/AIInfra/

## Slide 4: DeepSeek 开源 DeepEP
FP8优化：
  采用 FP8 低精度计算，提升计算效率和内存利用率。在 NVIDIA Hopper 架构最高计算性能可达 1350+ TFLOPS（每秒1350万亿次浮点运算）。
即时编译 JIT ：
  采用轻量级即时编译技术，运行时动态生成优化代码，无需预编译，适应不同硬件和矩阵形状。
内存带宽优化：
  利用 Hopper 架构的 Tensor Memory Accelerator（TMA）特性，显著提升数据传输效率。
支持多种矩阵布局：
  支持标准矩阵乘法以及 MoE 两种特殊排列（连续布局和掩码布局），适用于训练、批量推理和实时推理。

## Slide 5: 视频目录大纲（上）
NV Hopper 架构特性：TMA 与 Wrap Group
计算模式： 核心计算 & dense & Grouped & masked
DeepSeek FP8：量化原理与分级量化
DeepGEMM 之前是怎么用的？

## Slide 6: 视频目录大纲（下）
DeepGEMM 计算模式回顾
DeepGEMM：项目基本介绍
DeepGEMM：核心代码理解
DeepGEMM：代码注释与走读
思考与小结

## Slide 7
01
NV Hopper
TMA & WG

## Slide 8: 第三代 Tensor Core (Ampere)

## Slide 9: 第三代 Tensor Core (Ampere)
Ampere架构的 Tensor Core 一个 warp 中 32 个线程间共享数据，而 Volta 架构 Tensor Core 只有8个线程；
可以更好地在线程间减少矩阵的数据搬运。

## Slide 10: 第三代 Tensor Core (Ampere)
FFMA (fused float multiply and add)
绿色小块为Sub core中浮点计算单元，连续蓝色框表示寄存器
Notes: V100中Tensor Core可以聚合的操作八个线程的寄存器，A100则可以操作32个线程的所有寄存器。

## Slide 11: 第三代 Tensor Core (Ampere)
V100 Tensor Core 可以聚合的操作八个线程的寄存器，A100则可以操作32个线程的所有寄存器。
A100 的Tensor Core 增强了16x8x16 的计算指令，将寄存器次数访问从 80 减少到 28，硬件指令从16 减少到 2。

## Slide 12: 第四代 Tensor Core (Hopper)
前三代 Tensor Core 基于 warp Level 进行编程：通过 SIMT 完成矩阵计算，将数据从全局内存加载到寄存器上，再通过 Warp Scheduler 调用 Tensor Core 完成矩阵乘法，最后将结果写出到寄存器。
数据搬运和计算耦合：Tensor Core 准备数据时，warp 内线程分别加载矩阵数据 Data Tile，每一个线程都会获取独立矩阵块地址；为了隐藏数据加载的延时（全局内存到共享内存，共享内存到寄存器的数据加载），会构建多层级软流水（software pipeline），消耗寄存器数量及存储带宽；
可扩展性受约束：由于多级缓存Cache的存储空间限制，单个 warp 的矩阵计算规格有上限。
Pros：

## Slide 13: 第四代 Tensor Core (Hopper)

## Slide 14: Hopper 赫柏架构

## Slide 15: Hopper 赫柏架构
TMA（Tensor Memory Accelerator）：硬件异步数据加载，即全局内存中的数据可以被异步地加载到共享内存。
采用单线程schedule模型，不需要所有线程都参与，同时使用 TMA 之前只需要一次性配置好首地址、偏移量、等Tensor描述信息即可。

## Slide 16: 第四代 Tensor Core (Hopper)
只有block和grid，分别对应硬件 SM 和 Device，局部数据只能通过 shared memory 限制在SM内部，不能跨SM。
hopper架构在 GPC 内部通过引入交叉互连网络以及同步元语将数据共享层次扩展到4个 SMs，GPC 内 SM 可以高效访问彼此的共享内存。

## Slide 17: 第四代 Tensor Core (Hopper)
分布式共享内存和warp group编程模式：这种结构很好的提升了数据的复用性，为了能编程使用该结构，CUDA 中也对应的引入了 Thread Block Cluster 的概念。

## Slide 18: 第四代 Tensor Core (Hopper)
直接读取共享内存异步Tensor Core：TMA 将 SM 组织成一个更大的计算和存储单元，完成数据从 global 到 shared memory 的异步加载，数据到寄存器的计算，最后通过硬件实现了矩阵乘法的流水线。
LoadGlobalStoreShared

## Slide 19: 第四代 Tensor Core (Hopper)

## Slide 20
02
计算模式
GEMM

## Slide 21: 软件设计目标：匹配硬件计算和存储分层结构
基于CUDA提供泛型编程 Generic Programing

## Slide 22: 通用的矩阵乘：一次计算一个矩阵块
沿每个维度将循环嵌套 Loop nest 划分为块 blocks
  划分成为 Mtile-by-Ntile 的独立矩阵乘
  通过累积 Mtile-by-Ntile-by-Ktile 的矩阵乘积来计算每个乘积

## Slide 23: CUDA中的GEMM：在CUDA线程块中并行
使用 CUDA kernel grid
  将 CUDA 线程块分配给输出矩阵 D 的每个分区
CUDA 线程块并行计算 Mtile-by-Ntile-by-Ktile 矩阵乘
  在 K 维上进行迭代，执行累积 Mtile-by-Ntile-by-Ktile 矩阵乘的结果

## Slide 24: 线程块：CUDA线程块内的并行性
将线程块 Thread block 分解为 warp-level Tiles
  把矩阵 A 和 B 加载到可复用的 SMEM 共享内存
  结果矩阵 C 分布在不同的 Warp 上
每个 warp 计算一个独立的矩阵乘

## Slide 25: Warp-level 的矩阵乘
Warps-level 来真正执行累积的矩阵乘
  把 fragment 矩阵 A 和 B 从共享内存加载到寄存器
  SMEM to RF: 数据加载要快于计算，否则阻塞
  结果矩阵 C 存在线程参与执行的寄存器上
SMEM共享内存 以 K 维排序，线程高效
WMMA GEMM:
64-by-32-by-16

## Slide 26: 线程-level：Tensor Core上并行执行
Threads 累积的矩阵乘
  A、B、C 矩阵都在寄存器上

## Slide 27: 线程-level：Tensor Core上并行执行
Threads 累积的矩阵乘
  A、B、C 矩阵都在寄存器上

## Slide 28: GEMM软硬件分层：每一层都进行数据复用

## Slide 29: GEMM结束：如何把累积矩阵乘写出最终结果

## Slide 30: WMMA 结果回传

## Slide 31: 完整 GEMM 计算/存储数据流

## Slide 32
03
DeepSeek FP8

## Slide 33: Linear FP8 GEMM

## Slide 34: Linear FP8 GEMM

## Slide 35
04
DeepGEMM
Before & After

## Slide 36: XCCL 在 AI 系统中的位置